# Tiszaföldvár Város Polgármestere

# 5430. Tiszaföldvár Bajcsy-Zs. út 2.

Tel.: 56-470-032   Fax: 56-470-001

### Előterjesztés

Tiszaföldvár Város Strand úton sebesség csökkentő eszközök telepítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten előterjesztem a Strand út lakóinak kérelmét. A Strand úton 30 km/h-s sebesség korlátozás van érvényben. A korlátozó jelzőtáblák kihelyezése hatástalannak bizonyult. A lakosok szerint a gépjárművel közlekedők nem tartják be a sebességkorlátozást, ezért kérelmezik az úttest sebesség csökkentő fekvőrendőrökkel való felszerelését, mivel a gyorshajtók veszélyeztetik az itt élő és a pihenni vágyó lakosok biztonságát.

A sebesség csökkentés a lokálisan alkalmazott eszközök közelében várható, ezek megfelelő gyakoriságú ismétlésével érhető el a teljes nyomvonalon a megkívánt sebesség. A körszelet keresztmetszetű menetdinamikai küszöbök a járművekben függőleges lengéseket keltenek, minek hatására lassításra kényszerülnek a gépjárművel közlekedők.

Az útügyi-műszaki előírás ajánlásai szerint a sebességcsökkentő bordák csak ideiglenes megoldásként szolgálnak a sebesség csökkentésre alkalmazott műszaki megoldások tekintetében. Végeleges megoldásként az ún. menetdinamikai küszöb alkalmazható sebesség csökkentésre. A menetdinamikai küszöb a burkolt felület minimális megbontásával ráépítéssel kialakítható.

Általános szabály, hogy a sebességcsökkentő küszöbök az ingatlanok bejárói elé nem, vagy csak a tulajdonos beleegyezésével kerülhetnek, továbbá ügyelni kell, hogy ne kerüljenek ún. kényszerpontokra (aknafedlap, stb.). Az alkalmazott forgalomtechnikai megoldásokon való áthaladás után a jármű vezetők gyorsítanak, ezért a sebességcsökkentő pontokat adott távolságonként meg kell ismételni. A 30 km/h-s tervezési sebesség elérése érdekében 100 méterenként 1 db küszöb kiépítése indokolt. A Strand út 300 m-es lakó ingatlanokkal határolt szakaszán ez azt jelenti, hogy 3 db küszöb megépítése válik szükségessé.

A sebességcsökkentő küszöbök kiépítésére a hatályos útügyi előírások az alábbi két műszaki megoldás egyikét javasolják

| Sebességcsökkentő borda | Menetdinamikai küszöb |
| --- | --- |

1) Sebességcsökkentő borda

A sebesség csökkentő bordákat a műszaki leírások belterületi utakon ideiglenes megoldásként említik, elsősorban üzemi területeken alkalmazzák. Az előre gyártott elemek a legtöbb gyártónál általában hasonló méretben készülnek. A középső elemek hossza 500 mm, szélessége 430 mm, magassága pedig a kívánt sebesség csökkenés függvényében változik. A sebességcsökkentő borda két végére záró elem szükséges, mely gömbölyített végeivel megfelelő lezárást biztosít a középső elemeknek. Kétoldali 0,75 m széles burkolatsáv eredeti szinten tartása javasolt a kerékpárosok akadálytalan közlekedésének biztosítása érdekében. Az elemeket dübelek alkalmazásával lehet rögzíteni az úttesthez. A középső elemek rögzítése 4 db csavar, míg a záró elemek rögzítése 2 db csavar felhasználásával történik. A sebességcsökkentő borda telepítése után növekedni fog az utcában a zajterhelés és a károsanyag kibocsátás, a gépjárművek folyamatos fékezése, gyorsítása és áthaladása miatt. Útüzemeltetők tapasztalatai alapján a sebességcsökkentő bordák rögzítése megközelítőleg egy év alatt elhasználódik a terhelés hatására. Biztosítani kell a kerékpárosok akadálytalan közlekedését is. A téli útüzemeltetés során megnehezíti a hó eltakarítást.

A interneten fellelhető árakkal számolva, a költségek egy sebességcsökkentő borda vonatkozásában a következőképp alakulnak:

| Termék neve | Szükséges mennyiség 1 db fekvőrendőr kiépítéséhez | Termék Ft(nettó) / darab | Összköltség Ft (nettó) | Összköltség Ft (bruttó) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záró elem | 2 | 8.680 | 17.360 | 21.700 |
| Középső elem fekete | 2 | 12.560 | 25.120 | 31.400 |
| Középső elem sárga | 1 | 14.560 | 14.560 | 18.200 |
| Dübel | 20 | 1.280 | 25.600 | 32.000 |
| Tábla | 2 | 7.604 | 15.208 | 19.010 |
|  |  | Összesen: | 97.848 | 122.310 |

Ez azt jelenti, hogy 3 db sebességcsökkentő borda vonatkozásában – 10.000,- Ft-os kihelyezési költséggel számolva bordánként – 396.930,- Ft-os költséget jelent.

2) Menetdinamikai küszöb

Az útburkolatra épített többnyire ráburkolással 10 cm húrmagasságú körszelet formában kialakított menetdinamikai küszöb 30 km/h-s áthaladást tesz lehetővé, ha a húrhossz mérete 4,0 m. Megközelítőleg 1 m3 aszfalt szükséges 1 db menetdinamikai küszöb kialakítására. A melegaszfalt sűrűsége 2.200-2.400 kg/m3. Tehát a 3 db fekvőrendőr vonatkozásában ez megközelítőleg 7 t aszfaltot tesz szükségessé. A menetdinamikai küszöböket a burkolattól eltérő színű anyagból kell készíteni. A menetdinamikai küszöbök felülete 48 m2 a 3 db küszöb vonatkozásában. A www.plastiroute.hu weboldal közúti festékek árlistája alapján 0,8 kg/m2 anyagfelhasználással számolva 9,6 kg festék szükségletet jelent a 3 menetdinamikai küszöb vonatkozásában.

| Termék neve | Anyagszükséglet 1 db menetdinamikai küszöb kiépítéséhez | Termék Ft (nettó) / egység | Összköltség Ft (nettó) | Összköltség Ft (bruttó) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aszfalt | 2,3 t | 16.000 | 36.800 | 46.000 |
| Festék (Basler M11 sárga + hígító) | 3,2 kg | 600 | 1.920 | 2.400 |
| Tábla | 2 db | 7.604 | 15.208 | 19.010 |
|  |  | Összesen: | 53.928 | 67.410 |

Tehát a 3 db menetdinamikai küszöb vonatkozásában – 10.000,- Ft-os bedolgozási költséggel számolva küszöbönként – 232.030,- Ft-os költséget jelent, de mivel a festék legkisebb kiszerelése 39 kg és az oldószer legkisebb kiszerelése 22 kg, ezért ezek beszerzése plusz terhet jelent, így a tényleges költség 266.230,- Ft. A menetdinamikai küszöbök kiépítése a Tiszaföldvári Városüzemeltető és Foglalkoztatási, Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. kivitelezésében valósulna meg.

A sebesség csökkentő küszöbök telepítése a következő útszelvényekben lenne indokolt:

| Sebességcsökkentő borda | Menetdinamikai küszöb |
| --- | --- |
| az első a 0+073 m szelvénybe a Strand út 3. szám elé | az első a 0+070-0+074 m szelvénybe a Strand út 3. szám elé |
| a második a 0+173 m szelvénybe a Strand út 9. szám elé | a második a 0+170-0+174 m szelvénybe a Strand út 9. szám elé |
| a harmadik a 0+277 m szelvénybe a Strand út 19. szám elé | a harmadik a 0+276-0+280 m szelvénybe a Strand út 19. szám elé |

Érdemes figyelembe venni azt is, hogy az útburkolati küszöbök csak ott alkalmazhatóak, ahol:

- kis forgalom van,

- kevés a tehergépkocsi és

- ritkán közlekedik autóbusz.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a sebességkorlátozó elemek kihelyezése a közlekedésbiztonsági előnyök mellett a környezetet fokozattan terhelik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni szíveskedjen!

Tiszaföldvár, 2010.09.22.

_________________________

/Borza Attila/

Határozati javaslat

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

____/2010. (__.__.) határozata

#### Tiszaföldvár Város Strand úton sebesség csökkentő eszközök telepítéséről

A) változat:

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tiszaföldvár Strand úton sebesség csökkentő eszközöket nem telepít.

B) változat:

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tiszaföldvár Strand úton a 3., 9. és 19. számú ingatlan előtt sebességcsökkentő bordákat telepít. A sebességcsökkentő bordák telepítésének költsége 396.930,- Ft, melynek fedezetét a Képviselő-testület a város 2010. évi költségvetésének általános tartalékából biztosítja. A sebességcsökkentő bordák telepítésével a Képviselő-testület a Tiszaföldvári Városüzemeltető és Foglalkoztatási, Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.-t bízza meg.

Határidő: 2010. október 31.

Felelős: polgármester

C) változat:

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tiszaföldvár Strand úton a 3., 9. és 19. számú ingatlan előtt sebességcsökkentő menetdinamikai küszöböket telepít. A menetdinamikai küszöbök telepítésének költsége 266.230,- Ft, melynek fedezetét a Képviselő-testület a város 2010. évi költségvetésének általános tartalékából biztosítja. A menetdinamikai küszöbök telepítésével a Képviselő-testület a Tiszaföldvári Városüzemeltető és Foglalkoztatási, Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.-t bízza meg.

Határidő: 2010. október 31.

Felelős: polgármester

A határozatról értesítést kapnak:

1.) Tiszaföldvár Város Polgármestere – Helyben

2.) Tiszaföldvár Város Címzetes Főjegyzője – Helyben

3.) Tiszaföldvári Városüzemeltető és Foglalkoztatási, Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft., 5430 Tiszaföldvár, Rákóczi út 4.

4.) Strand úti lakosok képviseletében: Bagi Béla, 5430 Tiszaföldvár, Strand út 2.

5.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Osztálya – Helyben

6.) Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási, Építésügyi és Műszaki Osztálya – Helyben

Tiszaföldvár, 2010. szeptember 22.

Borza Attila

polgármester