# Tiszaföldvár Város Polgármestere

# 5430. Tiszaföldvár Bajcsy-Zs. út 2.

Tel.: 56-470-032   Fax: 56-470-001

### Előterjesztés

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül a „Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Program” című KEOP 1.3.0 azonosítószámú pályázathoz a nettó 16,89% önrész mellett a Tiszaföldvári fejlesztés költségeire eső ÁFÁ biztosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország az Európai Unióhoz történt csatlakozásával vállalta az EU-s normáknak való megfelelést. Az EU Víz Keretirányelv célként tűzte ki a tagállamok elé a vizek jó minőségének elérését 2015-re. Így vált szükségessé az ivóvízminőségre vonatkozó 98/83 EK irányelv jogrendbe illesztése, amely az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Kormány rendelet megalkotásával történt. Ez a rendelet meghatározza a közellátásban szolgáltatott ivóvíz minőségi követelményeit, a vízminőség ellenőrzésének rendjét, a minőségjavító beavatkozás és az ivóvíz használat korlátozásának szabályait.

Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: ÉARFÜ Kht.) sikeresen pályázott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) által kiírt PEA3 Nagyprojekt Előkészítő alapra és 750 millió Ft fejlesztési forrást nyert az Észak-alföldi Ivóvízminőség Javító Program II. ütemének előkészítésére.

Kezdetben az ÉARFÜ Kht. megbízása alapján majd tekintettel arra, hogy a Támogatási Szerződés szerint az ÉARFÜ Kht. csak ideiglenes kedvezményezett annak egyik végső kedvezményezettje a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás), ezért már a Társulás, mint kedvezményezett bízta meg az „Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programja II. üteme – II/2 előkészítési szakasza – Elvi engedélyes tervezés, Kohéziós Alap nagyprojekt előkészítése” című projekt elkészítésére az AQUAPROFIT – FŐMTERV – MÉLYÉPTERV – ÖKO konzorciumot.

A Társulás célja, hogy a KEOP 1.3.0 kódszámú ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióból igényelhető támogatással a településeken a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása a 986836EK irányelv és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben rögzített határértékek, illetve az OKI (Országos Környezetegészségügyi Intézet) víz-higiéniás osztályának szakvéleménye alapján térségi ivóvízminőség-javító projektek keretében, a kormányrendelet szerinti ivóvízminőség-javító program megvalósítása, a projekt gazdájaként annak menedzselése, a KEOP Irányító Hatóságával, valamint a pályázati dokumentáció kidolgozását végző szakértő szervezetekkel való együttműködés, a projektben érintett résztvevők munkájának koordinálása a teljes megvalósítás befejezéséig.

Kialakult a Társulásban résztvevő önkormányzatok végleges köre. A tiszazugi kistérségből Cibakháza kivételével csatlakozott  a Társuláshoz minden település, továbbá a tagja Tiszaug és Martfű. A Társulat gesztora Martfű Város Önkormányzata.

A projekt előkészítés során az alábbi tervezési munka részek készültek el:

- Előzetes műszaki-gazdaságossági elemzés – megvalósíthatósági előtanulmány (MET) – elkészítése, racionális fejlesztési alternatívák lehatárolása, javaslattétel a további tervezési feladatokra.

- Elvi vízjogi engedélyes tervdokumentációk elkészítése, engedélyek megszerzése.

- Vízmű-rendszerenkénti Megvalósíthatósági Tanulmányok elkészítése {104/1998. (V.22.) Korm. rendelet szerint}, javaslattétel a megvalósítandó műszaki megoldásokra és a további tervező munka ütemezésére.

A Társulás mind üzemeltetési, mind műszaki szempontból több egységet képez. Külön egységet alkotnak Tiszaföldvár, Martfű és Öcsöd települések. A tiszazugi kistelepülések (Nagyrév, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszaug, Tiszasas, Csépa, Cserkeszőlő – Bogaras, Halesz - Szelevény – Pálóczipuszta) és Kunszentmárton Város, valamint Kungyalu települések alkotják a Tiszazugi térségi vízellátó rendszert. A térségi vízellátó rendszer működési területén Csépai központtal körvezeték kiépítésével biztosítanák az ivóvizet.

A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban (továbbiakban: RMT) megvalósításra javasolt projektváltozatot felépítő műszaki megoldások  a következők:

- Tiszazugi térségi vízellátó rendszer fejlesztése

- Tiszaföldvár rendszer önálló fejlesztése

- Martfű rendszer önálló fejlesztése

- Öcsöd rendszer önálló fejlesztése

A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Program keretében megvalósuló beruházás bruttó beruházási költsége 3 615 760 473,- Ft a Társulás tekintetében.

A műszaki beruházási költségek felosztása az érintett települések között érdekarányosan történt. A járulékos költségek a műszaki beavatkozás arányában terhelik a Társulás tag önkormányzatait.

Tiszaföldváron az RMT szerint – melyből az RMT műszaki leírás Tiszaföldvár vízellátó rendszer és az Elvi vízjogi engedélyezési terv az előterjesztés mellékletét képezi, a „Tájékoztató a projekt költségéről, a megítélhető támogatási összegről és a várható finanszírozási tervről” című tájékoztatóval együtt - a következő fejlesztések valósulnak meg. Átépítésre kerül a vízműtelep meglévő kezelő épülete és egy teljesen új épület kerül kialakításra az előirányzott vízkezelési technológiák telepítéséhez. Új építésű műtárgyként 400 m3-es tisztavíztároló vasbeton medence, 80 m3-es nyersvíztároló medence vas-beton kivitelben, 75 m3-es szűrőöblítő zagy dekantáló medence. Felújításra kerül a meglévő 2x200 m3-es alsó-tároló medence. A vízkezelési technológia egyes elemeinek méretezése a puffer kapacitások figyelembe vételével történt. A felújítandó 2x200 m3 hasznos térfogatú tisztítottvíz medence és a tervezett 400 m3 tárolókapacitású új tisztító medence, valamint a 400 m3-es víztorony segíti az igények, illetve a fogyasztási csúcsok kielégítését.

A vízbázis bővítés a régi kutak szűrőcserés, alábővítéses – kavicsolásos felújításával végezhető el. A felújítandó kutak vizében a következő vízszennyezők találhatók meg: nitrit (NO2), arzén (As), ammónium-ion (NH4+), vas (Fe), mangán (Mn).  Úgynevezett melléfúrással kerül felújításra a K-54-es kataszter számú 282 m talp mélységű kút. Felújításra kerülnek a B-60-as 280 m talp mélységű és a B-63-as 222 m talp mélységű kutak. Fenti munkálatok jelentős vízbázis-kapacitásbővülést eredményeznek. Ezután a vízmű által kiadható össz. vízmennyiség kb. 1990 l/p-ről 3050 – 3650 l/p-re nőhet. A település vízellátása a meglévő üzemelő és az előzőekben leírtak szerint, felújítandó kutak figyelembe vételével biztosítható. A korszerűsítés során komplett gáztalanító (a meglévő elavult, rossz hatásfokú, ezért cseréje szükséges), vas+ammóniamentesítő technológia 129 m3/h kapacitással kerül kiépítésre. Módosításra kerül a kút gépészet. A kútvédelem érdekében lassú nyitó – lassú záró motoros tolózárak, továbbá kutanként impulzus adós vízmennyiség mérők és vízszintmérők kerülnek felszerelésre.

A projekt költségei és műszaki tartalma Tiszaföldvár önálló fejlesztése

|  | Beruházási feladat | Költség (Ft) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése | 0 Ft |
| 2. | Terület előkészítés, területrendezés | 0 Ft |
| 3. | Építés | 218 721 750 Ft |
| 3.1. | Vezeték építés | 3 920 490 Ft |
| 3.2. | Mélyfúrású kút építése | 31 975 352 Ft |
| 3.3. | Vízműtelep építés | 38 464 020 Ft |
| 3.4. | Víztároló medencék | 29 923 320 Ft |
| 3.5. | Egyéb építési munka | 2 058 000 Ft |
| 3.6. | Hálózati rekonstrukció | 78 109 449 Ft |
| 3.7. | Próba üzem | 5 127 369 Ft |
| 3.8. | Tervezés és engedélyezés | 29 143 750 Ft |
| 4. | Eszközbeszerzés (Gépek és gépi berendezések) | 126 716 205 Ft |
| 4.1. | Vízkezelés, víztisztítási technológia | 99 833 580 Ft |
| 4.2. | Nyomásfokozó átemelő | 4 656 225 Ft |
| 4.3. | Egyéb gépi berendezés | 22 226 400 Ft |
| 5. | Egyéb sajátos technológiai műveletek | 18 892 440 Ft |
| 5.1. | Mechanikai hálózattisztítás (szivacsdugós) | 18 892 440 Ft |
| 6. | Közbeszerzés költségei | 1 620 321 Ft |
| 7. | Mérnökfelügyelet költsége | 5 401 071 Ft |
| 8. | A nyilvánosság biztosításának költsége | 1 066 712 Ft |
| 9. | Projekt menedzsment | 4 050 803 Ft |
| 10. | Egyéb: könyvvizsgálat | 607 621 Ft |
| 11. | Műszaki tartalék | 13 502 678 Ft |
| 12. | Nettó elszámolható beruházási összköltség | 390 579 602 Ft |
| 13. | Áfa (25%) | 97 644 901 Ft |
| 15. | Bruttó beruházási összköltség | 488 224 502 Ft |

A célkitűzésként meghatározott ivóvízminőség hosszú távú, fenntartható biztosításához azonban nem elegendő csupán a betáplálási pontokon biztosítani a megfelelő minőséget. A vízminőség alakulása függ a hálózat aktuális állapotától és a rendszer többi elemétől. A hálózatban áramló víz minőségének a szivattyútelepről a fogyasztóig kimutatható fokozatos romlását az okozza, hogy az adott víztérfogat a csőben áramolva jelentős méretű csőfelülettel kerül érintkezésbe. Az ivóvízben egészségre ártalmatlan csírák is előfordulnak. Kedvező körülmények között az ivóvízben ezek elszaporodnak és a vezeték belső falán lerakódást bevonatot alkotnak, amit biofilmnek nevezünk. A biofilm potenciális veszélyforrás egyensúlyának felborulása vízminőségi panaszokat okozhat. A hálózatrekonstrukció és csomópont-felújítás elválaszthatatlan részét képezi az ivóvízminőség-javító programnak, hiszen a másodlagos szennyeződések elkerülése érdekében feltétlenül szükséges a hálózat mechanikai tisztítása. A mechanikai tisztítást úgynevezett szivacsdugó alkalmazásával végzik. Ehhez azonban a vezetékrendszert erre alkalmassá kell tenni. A projekt keretében 302 db földalatti és 17 db aknában elhelyezett szakaszoló tolózár kerül kialakításra.

A pályázati kiírás szerint a meglévő ivóvízhálózat rekonstrukciója olyan mértékben képezheti a beruházások részét, amely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az ivóvíz minőség javítását közvetlenül szolgáló beavatkozások eredményessége a beruházás megvalósulása után és hosszú távon is biztosított legyen. A rekonstrukció költsége nem haladhatja meg az elszámolható költségek 20%-át. Tehát esetünkben ez azt jelenti, hogy a teljes beruházásból a településre eső 390 579 602,- Ft-ból 78 109 449,- Ft-ot fordíthat hálózat rekonstrukcióra Tiszaföldvár.

A pályázat pozitív elbírálása esetén a tényleges beruházás 2011-ben indul és 2013-ban fejeződik be.

Az EU Víz Keretirányelv közmű finanszírozási ajánlása szerint a szolgáltatás díjába be kell építeni a teljes működési költséget és a szükséges amortizációt. Amennyiben az amortizációt helyesen állapítjuk meg úgy elérhető a „zérus vagyonvesztés”.

Az előzetes díjkalkulációkhoz képest kijelenthető, hogy kedvezően alakult a projekt által generált vízdíj-növekmény. Településünk vonatkozásában az alábbi táblázatban összefoglalt vízdíjnövekményekkel számolhatunk.

Az ivóvízminőség javítás miatti fogyasztás arányos nettó vízdíj növekmény Ft/m3

(alapdíj nem változik)

| Év | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 | 2033 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiszazugi vízműrendszer | 17 | 24 | 24 | 24 | 25 | 21 | 26 | 73 | 70 |
| Tiszaföldvár | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 14 | 12 | 24 | 27 |
| Martfű | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 8 |
| Öcsöd | 43 | 48 | 49 | 50 | 50 | 46 | 43 | 39 | 71 |

A beruházás jövedelemtermelő, ezért a pályázat előkészítést végző konzorcium a támogatási összeg meghatározásakor a pályázati feltételeknek megfelelően a finanszírozási hiány ráta számítás módszerét alkalmazta. A projekt finanszírozási terve szerint a kedvezményezett a beruházás költségének 16,89%-át biztosítja, mivel a fent említett kalkuláció alapján a projekt finanszírozási hiánya 83,11%.

A pályázat a beruházási költségek nettó költségeit támogatja, ezért a Társulásnak be kell fizetnie 25% általános forgalmi adót, amit a Társulás tag önkormányzatainak kell finanszírozniuk az önkormányzatokra eső támogatás arányában. Mivel a beruházás jövedelemtermelő ezért a Társulás a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó Áfá-ra vonatkozóan adólevonási jog illeti meg, ezért az Áfá-t visszaigényeli. Egy később kötendő társulási megállapodás keretében kerül rögzítésre, hogy a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tag önkormányzatai részére milyen feltételekkel kerül visszafizetésre az Áfa összege.

A projekt megvalósításához szükséges saját forrást minden érintett önkormányzatnak célszerű önerőből finanszírozza. A társult tag önkormányzatok figyelmét nyomatékosan felhívták a tervezők, hogy amennyiben a Társulás az önerőhöz szükséges összeget hitel felvételével kívánja előteremteni abban az esetben, csökken a támogatott beruházás összege a hitel kamatköltségeivel, kedvezőtlenül alakul a CBA számításban (költség-haszonelemzés) beállított támogatás aránya, továbbá vízdíjnövekményt generál. Ennek tükrében a tagok az önerő finanszírozását saját forrásból fedezik. Mai ismereteink szerint a Társulás, illetve a tiszazugi kistérség önkormányzatai pályázhatnak az EU Önerő Alap nyújtotta forrásokra. Amennyiben a pályázati feltételek nem változnak, úgy az önkormányzat pályázni fog az EU Önerő Alap nyújtotta forrásra.

A projekt finanszírozási terve (nettó Ft)

| Település | Beruházás | Önrész | Támogatás |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiszazug térségi fejlesztés | 2 128 203 931 Ft | 359 536 025 Ft | 1 768 667 906 Ft |
| Tiszaföldvár | 390 579 602 Ft | 65 984 014 Ft | 324 595 588 Ft |
| Martfű | 195 435 575 Ft | 33 016 634 Ft | 162 418 941 Ft |
| Öcsöd | 178 389 271 Ft | 30 136 853 Ft | 148 252 417 Ft |
| Társulás | 2 892 608 378 Ft | 488 673 525 Ft | 2 403 934 853 Ft |

A Tiszaföldvári fejlesztés finanszírozási terve

| 2011 |
| --- |
| Bruttó beruházás | Nettó Beruházás | Önrész | Áfa | Támogatás |
| 24 527 473 Ft | 19 621 978 Ft | 3 314 912 Ft | 4 905 495 Ft | 16 307 066 Ft |
| 2012 |
| Bruttó beruházás | Nettó Beruházás | Önrész | Áfa | Támogatás |
| 305 910 678 Ft | 244 728 542 Ft | 41 344 124 Ft | 61 182 136 Ft | 203 384 418 Ft |
| 2013 |
| Bruttó beruházás | Nettó Beruházás | Önrész | Áfa | Támogatás |
| 157 786 353 Ft | 126 229 082 Ft | 21 324 978 Ft | 31 557 271 Ft | 104 904 104 Ft |

Tekintettel arra, hogy a pályázati anyagot a Társulásnak 2010. december 31-ig be kell nyújtania a NFÜ felé elbírálásra, Tiszaföldvár Város Önkormányzatának a projekt megvalósításához szükséges nettó 16,89% 65 984 014,- Ft Tiszaföldvárra eső önrész mellett a Tiszaföldvári fejlesztés költségeire eső Áfá-t is biztosítania kell, melynek összege

97 644 901,- Ft.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Tiszaföldvár, 10.12.10

/: Hegedűs István :/

polgármester

Határozati javaslat

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete

…../2010. (....) határozata

A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat benyújtása és a beruházás finanszírozása

- A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be a Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás, KEOP-1.3.0 kódszámú pályázati konstrukció második fordulójára nettó 2 892 608 378 Ft beruházási összeggel. (Támogatási hányad: 83,11%)

- Felhatalmazza a társulási tanácsba delegált személyt a szükséges döntés meghozatalára.

- A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a társulási megállapodásban rögzített mértékben a támogatási kérelem pénzügyi finanszírozásához szükséges 488 673 525 Ft önrészből, amely tartalmazza az EU Önerő Alap támogatást is, a rá eső összeget biztosítja az alábbi táblázat szerint. (Önrész: 16,89 %)

| Település | Beruházás | Önrész | Támogatás | Önerő tám.60% | Önerő 40% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft |
| Tiszaföldvár | 390 579 602 | 65 984 014 | 324 595 588 | 39 590 408 | 26 393 605 |

- Amennyiben a Társulás nem nyeri el a támogatást az EU Önerő Alapból vagy a forrás nem áll rendelkezésre, akkor ezt az összeget más módon fogja biztosítani.

/: Hegedűs István :/

polgármester

Határozati javaslat

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete

…../2010. (....) határozata

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül a „Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Program” című KEOP-1.3.0 azonosítószámú pályázathoz a nettó 16,89% önrész mellett a Tiszaföldvári fejlesztés költségeire eső Áfa biztosításáról

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a „Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Program” című KEOP-1.3.0 azonosítószámú pályázatát 2010. december 31-ig a jelen határozat mellékletét képező tartalommal benyújtsa.

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Program keretében megvalósuló beruházás bruttó beruházási költsége 3 615 760 473,- Ft a Társulás tekintetében.

A Képviselő-testület elfogadja, hogy a pályázat Tiszaföldvárra eső tervezett bruttó összköltsége: 488 224 502,- Ft.

A szükséges saját erő tervezett teljes összege: 163 628 915,- Ft, melyből a 25% Áfa költsége

97 644 901,- Ft és az önrész költsége 65 984 014,- Ft.

A szükséges saját erő 2011. évre tervezett összege:8 220 406,- Ft, melyből a 25% Áfa költsége 4 905 495,- Ft és az önrész költsége 3 314 912,- Ft.

A szükséges saját erő 2012. évre tervezett összege: 102 526 259,- Ft, melyből a 25% Áfa költsége 61 182 136,- Ft és az önrész költsége 41 344 124,- Ft.

A szükséges saját erő 2013. évre tervezett összege: 52 882 249,- Ft, melyből a 25% Áfa költsége 31 557 271,- Ft és az önrész költsége 21 324 978,- Ft.

Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács tervezett támogatása: 324 595 588,- Ft

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2011.-évre tervezett saját erőt –

8 220 406,- Ft- 2011. évi költségvetésében szerepelteti.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2012.-évre tervezett saját erőt –

102 526 259,- Ft- 2012. évi költségvetésében szerepelteti.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2013.-évre tervezett saját erőt –

52 882 249,- Ft- 2013. évi költségvetésében szerepelteti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Társulás keretében a pályázat benyújtására.

E határozat elfogadása napján Tiszaföldvár Város Önkormányzata 394/2010. (IX.09.) számú Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül a „Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Program” című KEOP 1.3.0 azonosítószámú pályázathoz a nettó 15,19% önrész mellett a Tiszaföldvári fejlesztés költségeire eső ÁFÁ biztosításáról szóló határozata hatályát veszti.

A határozatról értesítést kapnak:

- Tiszazugi Ivóvízminőség-javító önkormányzati Társulás

- Tiszaföldvár Város Polgármestere

- Tiszaföldvár Város Címzetes Főjegyzője

- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Osztálya

- Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Építésügyi és Műszaki Osztálya

Tiszaföldvár, 10.12.10

/: Hegedűs István :/

polgármester