Mórahalom Város

csapadékvíz elvezetési koncepciója

2009

Mórahalom Város

csapadékvíz elvezetési koncepciója

I. Vízrendezés

I.1 Meglévő állapot

A területre a szélsőséges hidrológiai viszonyok a jellemzők. A belvizes, sok csapadékkal terhelt éveken át az aszályos téli csapadékoktól is mentes (vagy minimális hóval és esővel jellemezhető) időszakok váltogatják egymást. Éppen ezért a külterületeken és túlnyomórészt a belterületeken is kialakultak már az ezen szélsőséges időjárási viszonyokból adódó vízhiányt és víztöbbletet kezelni tudó művek rendszerei. Az aszály esetére a vízvisszatartó művek a tiltók, zsilipek, tározók mind rendelkezésre állnak. A magas belvízszintek időszakában a nagy és jó esésű belvízcsatornák, főcsatornák vezetik le a vizeket és a tározók pedig szükség szerint kiegyenlítik. Ezen műveket és jellemzőiket az alábbiakban részletezzük.

Mórahalom város teljes közigazgatási területe a 39. sz. „Gyálai” belvízrendszerhez tartozik. A vízrendszer felszínén levonuló vizek egy része a Gyálaréti Holt-Tiszába, más része pedig a Paphalmi csatornán – Jugoszláv területen – gravitációsan tud lefolyni. Jugoszláv területen – 4,0 m3/s-os vízmennyiséget – a 8,30m-es tiszai vízállásig lehet bevezetni gravitációsan. Azokat a víztömegeket pedig, amelyeket a Gyálai Holt-Tiszába vezetnek be, az Alsóhidvári szivattyútelep emeli át a Tisza folyóba.

A Magyar-Jugoszláv vízügyi együttműködési egyezmény lehetővé tette azt, hogy a Széksóstói és a Madarásztói völgyek vizeit gravitációsan – Jugoszláv területen kiépített csatornán keresztül – lehessen a Tiszába bevezetni. Az egyezmény alapján 1962-1968 évek között megépült magyar területen – a Vereskereszt - Madarásztói főcsatorna, 4,0 m3/s-os teljesítménnyel. A határszelvény közelében (0+165km számú szelvényben) megépült a vízkormányzárt biztosító vb. tiltó. A 2 x 1,50 x 1,50m nyílásméretű keretelemes vb. áteresz acéllemez tiltótáblákkal zárható. A vízrendszeren belül a két főcsatorna – a Széksóstói, valamint a Vereskereszt – Madarásztói – szolgálja Mórahalom város bel-, és külterületének belvízvédelmi biztonságát. E két állami főmű mellett a felszíni vizek összegyűjtését a következő – Vízgazdálkodási Társulati kezelésben lévő – csatornák végzik: Kissori, Tüsöksori, Királyhalmi, Balogsori, Mórahalom-Belsőségi, Halászka, Halászka I., mellék, Vágói, Külső-Csorvai, Masa-kanyari és Madarásztói. A két főcsatorna összehangolt vízkormányzási rendszere lehetővé teszi azt, hogy a Vereskereszt – Madarásztói főcsatorna, a Széksóstói főcsatorna árapasztó csatornájaként üzemeljen, megossza a nagyobb hozamok időszakában a Széksóstói főcsatornán érkező csúcshozamokat. A város és külterülete belvízvédelmi biztonságát tovább növelik a tározóként üzemeltethető Nagyszéksóstói, Kisszéksóstói, valamint a Madarásztó.

A két főcsatorna öblözetében tehát rendelkezésre áll összesen 1,7 millió m3-es belvíztározó kapacitás, ennek megoszlása: Nagyszéksóstói: 1,25 millió m3, Kisszéksóstói: 0,15 millió m3és a Madarásztói: 0,30 millió m3. A Széksóstói és a Vereskereszt – Madarásztói Főcsatornák öblözeteit is magába foglaló Gyálai belvízrendszer kiépítettségét és teljesítő képességét jellemző fontosabb adatok a következő:

- vízgyűjtő terület nagysága:		391,0km2

- csatornahálózat hossza:			216,0km

- csatorna sűrűség:				0,55 km/km2

- fajlagos teljesítő képesség:		30,90 l/s.km2

A Széksóstói, valamint a Vereskereszt – Madarásztói főcsatornák öblözeteinek jellemző adatai – üzemelési rendszerük alapján – azonosnak tekinthetők, ezért a két öblözet adatai – a jellemzők meghatározásához – összevonhatók.

- vízgyűjtő terület nagysága:	331,30 km2

- csatornahálózat hossza:		97,84km

- csatornasűrűség:			0,29km/ km2

- fajlagos teljesítő képesség:	24,40 l/s. km2

Az állami főművek kiépítettsége megfelelő, fejlesztésüket, kapacitásuk növelését a Vízügyi Igazgatóság nem tervezi.

I.2 Belvízgazdálkodás

A belvizekkel való gazdálkodás különösen az aszályos időszakokban fontos vízgazdálkodási feladatot jelent a térségben élő és gazdálkodó lakosság számára. A mezőgazdaságot sújtó aszály e térséget sem kerülte el. A halmozódó csapadékhiány következtében jelentősen lecsökkentek a legfelső rétegekben elhelyezkedő talajvízkészletek is, ami tovább rontja a növénykultúrák életfeltételeit, a terméseredményeket. A vízgyűjtőre hulló csapadék jelentős hányada lefolyik a területről, nem hasznosítja a növényzet a vegetáció során, gyakorlatilag a csapadékvizek lefolyásra kerülő hányada elvész a terület számára. A cél tehát az, hogy a lehullott – és a csatornahálózatba bekerült – csapadékvizeket a területen visszatartsák, tározzák és azokban az időszakokban, amikor a növényzet számára szükséges, kiöntözzék a területen. Vonatkozik ez természetesen a hóolvadásból származó tavaszi vízlevonulásokra is.

A lefolyásra kerülő vizek visszatartása a csatornamedrekben és a tározókban lehetséges. A térségben, mint az előző részben bemutattuk, három tározási lehetőség adott, ezek azonban átfolyó rendszerű tározóterek. A három természetes tó alsó kifolyó szelvényébe épített zsilip zárásával lehet a felső csatornaszakaszokon érkező belvizeket visszatartani a tározó terekbe visszaduzzasztani. További tározási lehetőséget jelent a medertározás. A Széksóstói főcsatornán azonban több tiltót, ill. egyéb mederzárási lehetőséget kellene biztosítani ahhoz, hogy a mederben szakaszosan vissza lehessen tartani a levonuló vizek egy részét, ezt egyrészt a meglévő műtárgyak közül kiválasztott műtárgyak átépítésével, másrészt új műtárgyak megépítésével lehet megoldani. A tározóterek környezetében a medertározás megoldása esetén – a betárolható víztömeg függvényében – a főcsatorna mentén korlátozott nagyságú terület válik öntözhetővé.

II.1 Javasolt csapadékvíz -, és belvízelvezetés

Az aszályos időszakok miatt viszont fontos tehát, hogy minél több vizet tartsanak meg a talajvízszint növelésére és a növényi kultúrák fejlesztése érdekében. A részben vagy teljesen vízvisszatartó vízrendezési megoldások kapnak prioritást. Javasoljuk a szikkasztó árkok, a nyíltszelvényű áteresztő, de rézsű megtámasztó burkolattal ellátott csatornákat. A sekélyebb csatornák esetén nyíltszelvényű vízáteresztő, rézsű védelemmel és csak fenékburkolattal ellátott csatornák kialakítását. A belterületen túlnyomórészt erősen homokos talajok találhatók, a kialakított földmeder állékonysága ismert. Néhány év elteltével a rézsűk becsúszhatnak, a meder folyamatosan feltöltődhet. Előre gyártott beton sejtelemes kavicsolt áteresztő héjelemeket és műanyagcsőből készült – átereszeket javasolunk beépíteni. Az így megépített áteresztően burkolt levezető árkok könnyen tisztíthatók és szükség esetén javíthatók vagy átépíthetők. Az építést – a fontossági sorrendnek megfelelően szakaszolva javasoljuk végrehajtani. Ez a jelentősen magasabb építési költségek miatt is indokolt. A gyűjtőágak kiépítése után kerülhet sor az egyes utcák, ill. telkek víztelenítését biztosító ágak kiépítésére. A kialakított hálózat kezelését, tisztítását – a gyalogjárdák kezelésével, tisztításával azonos módon kell megoldani.

A fenti művek helyszínrajzi elhelyezkedését a mellékelt Mórahalom Város Csapadékvíz elvezetési koncepciója című tervlap tartalmazza.

II.2.  Javasolt vízrendezési megoldások utcánkénti részletezése

A város utcáinak csapadékvíz elvezetési koncepciója az alábbi megoldásokat tartalmazza:

Az utcák főgyűjtő csatornákhoz tartozó vízgyűjtő-területenkénti bontásban vannak felsorolva.

1./  Meglévő zártszelvényű csatorna ( M-Z-CS)

2./  Meglévő nyíltszelvényű fenékburkolattal ellátott csatorna átereszekkel

( M-NY-FBCS-Á)

3./  Meglévő szikkasztó árok ( M-SZÁ)

4./  Tervezett nyíltszelvényű  hézagos fenékburkolattal ellátott csatorna

átereszekkel ( T-NY-HFBCS-Á )

5./  Tervezett lapos ívű nyíltszelvényű  beton folyóka ( T-NY-LÍBF )

6./  Tervezett szikkasztó árok ( T-SZÁ)

| Sorsz. | Vízgy. terület | Utcanév | Alkalmazott vízrendezési megoldás |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CS-1 | Arató u. | ( T-NY-HFBCS-Á ), ( T-SZÁ) |
| 2. |  | Csend u. | ( M-NY-FBCS-Á) |
| 3. |  | Dankó u. | ( T-NY-HFBCS-Á ), ( T-SZÁ) |
| 4. |  | Délibáb u. | ( M-NY-FBCS-Á) |
| 5. |  | Egyenlőség u. | ( M-NY-FBCS-Á) |
| 6. |  | Gyep sor | ( M-NY-FBCS-Á) |
| 7. |  | Honvéd u. | ( T-NY-HFBCS-Á ) |
| 8. |  | István király út | ( M-Z-CS) , ( T-NY-LÍBF ) |
| 9. |  | Juhász Gyula u. | ( T-NY-HFBCS-Á ) |
| 10. |  | Kapás u. | ( T-NY-HFBCS-Á ), ( T-SZÁ) |
| 11. |  | Kinizsi Pál u. | ( T-NY-HFBCS-Á ), ( T-SZÁ) |
| 12. |  | Köztársaság u. | ( T-NY-HFBCS-Á ) |
| 13. |  | Liszt Ferenc u. | ( T-NY-HFBCS-Á ), ( T-SZÁ) |
| 14. |  | Millenniumi sétány | ( T-NY-LÍBF ), ( M-Z-CS) |
| 15. |  | Móra Ferenc u. | ( T-NY-HFBCS-Á ) |
| 16. |  | Munkás u. | ( T-NY-HFBCS-Á ), ( T-SZÁ) |
| .17. |  | Petőfi u. | ( T-NY-HFBCS-Á ) |
| 18. |  | Remény u. | ( M-NY-FBCS-Á) |
| 19. |  | Rigó u. | ( T-NY-HFBCS-Á ), ( T-SZÁ) |
| 20. |  | Rózsa u. | ( T-NY-HFBCS-Á ) |
| 21. |  | Röszkei út | ( T-NY-LÍBF ), ( M-Z-CS) , |
| 22. |  | Sarló u. | ( M-Z-CS)( T-NY-HFBCS-Á) |
| 23. |  | Szabadság u. | ( T-NY-HFBCS-Á ) |
| 24. |  | Szántó u. | ( M-NY-FBCS-Á) |
| 25. |  | Szegedi út | ( M-Z-CS) , ( T-NY-LÍBF ) |
| 26. |  | Tömörkény u. | ( M-Z-CS) ,( M-NY-FBCS-Á) |
| 27. |  | Zákányszéki út | ( M-Z-CS) , ( T-NY-LÍBF ) |
| 1. | CS-2 | Ady Endre tér | ( T-NY-HFBCS-Á ), ( T-SZÁ) |
| 2. |  | Alkotmány u. | ( M-NY-FBCS-Á) |
| 3. |  | Bajcsy-Zsilinszky u. | ( M-NY-FBCS-Á) |
| 4. |  | Balassi Bálint u. | ( T-NY-HFBCS-Á ), ( T-SZÁ) |
| 5. |  | Bástya sor | ( T-NY-HFBCS-Á ) |
| 6. |  | Bercsényi u. | ( T-NY-HFBCS-Á ), ( T-SZÁ) |
| 7. |  | Bíbic köz | ( T-NY-HFBCS-Á ), ( T-SZÁ) |
| 8. |  | Délibáb u. | ( M-NY-FBCS-Á), ( M-Z-CS) |
| 9. |  | Dobó u. | ( T-NY-HFBCS-Á ), ( T-SZÁ) |
| 10. |  | Egyenlőség u. | ( M-NY-FBCS-Á), ( M-Z-CS) |
| 11. |  | Gém u. | ( T-NY-HFBCS-Á ), ( T-SZÁ) |
| 12. |  | Hunyadi liget | ( T-NY-HFBCS-Á ), ( T-SZÁ) |
| 13. |  | József Attila u. | ( M-NY-FBCS-Á) |
| 14. |  | Kossuth park | ( T-NY-HFBCS-Á ), ( T-SZÁ) |
| 15. |  | Magyar Péter u. | ( T-NY-HFBCS-Á ) |
| 16. |  | Malmos rét | ( T-NY-HFBCS-Á ) |
| Sorsz. | Vízgy. terület | Utcanév | Alkalmazott vízrendezési megoldás |
| 17. | CS-2 | Nyár u. | ( T-NY-HFBCS-Á ) |
| 18. |  | Táncsics Mihály u. | ( M-NY-FBCS-Á) |
| 19. |  | Úttörő u. | ( M-NY-FBCS-Á) |
| 20. |  | Zákányszéki út | ( T-NY-HFBCS-Á ) |
| 21. |  | Zrínyi u. | ( T-NY-HFBCS-Á ), ( T-SZÁ) |
| 1. | CS-3 | Balogh páter u. | ( M-NY-FBCS-Á) |
| 2. |  | Batthyány Lajos u. | ( M-NY-FBCS-Á) |
| 3. |  | Bethlen István u. | ( T-NY-HFBCS-Á ), ( T-SZÁ) |
| 4. |  | Deák Ferenc tér | ( T-NY-HFBCS-Á ), ( T-SZÁ) |
| 5. |  | Mátyás király körút | ( T-NY-HFBCS-Á ) |
| 6. |  | Mikes Kelemen köz | ( T-NY-HFBCS-Á ) |
| 7. |  | Nagy Imre u. | ( T-NY-HFBCS-Á ) |
| 8. |  | Radnóti Miklós u. | ( T-NY-HFBCS-Á ) |
| 9. |  | Teleki Pál u. | ( T-NY-HFBCS-Á ) |
| 10. |  | Tóth Menyhért u. | ( T-NY-HFBCS-Á ) |
| 1. | CS-4 | Kodály Zoltán u. | ( M-NY-FBCS-Á) |
| 2. |  | Kölcsey u. | ( M-SZÁ),( T-NY-HFBCS-Á ) |
| 3. |  | Röszkei út | ( M-SZÁ),( T-NY-HFBCS-Á ) |
| 4. |  | Széchenyi u. | ( M-SZÁ), ( M-NY-FBCS-Á) |
| 5. |  | Szövetkezeti u. | ( M-SZÁ), ( M-NY-FBCS-Á) |
| 1. | CS-5 | Béke köz | ( T-NY-LÍBF ) |
| 2. |  | Béke u. | ( M-SZÁ),( T-NY-HFBCS-Á ) |
| 3. |  | Dózsa György u. | ( M-SZÁ),( T-NY-HFBCS-Á ) |
| 4. |  | Iskola u. | ( M-SZÁ),( T-NY-HFBCS-Á ) |
| 5. |  | Kissori út | ( M-SZÁ),( T-NY-HFBCS-Á ) |
| 6. |  | Rákóczi tér | ( M-SZÁ),( T-NY-HFBCS-Á ) |
| 7. |  | Röszkei út | ( M-SZÁ),( T-NY-HFBCS-Á ) |
| 8. |  | Sarló u. | ( M-SZÁ),( T-NY-HFBCS-Á ) |
| 1. | CS-6 | Bartók Béla u. | ( M-NY-FBCS-Á) |
| 2. |  | Béke u. | ( M-SZÁ),( T-NY-HFBCS-Á ) |
| 3. |  | Domb u. | ( M-SZÁ),( T-NY-HFBCS-Á ) |
| 4. |  | Erkel Ferenc u. | ( M-NY-FBCS-Á) |
| 5. |  | Földműves u. | ( M-NY-FBCS-Á) |
| 6. |  | Füzes u. | ( M-NY-FBCS-Á) |
| 7. |  | Gyep sor | ( M-SZÁ), ( M-NY-FBCS-Á) |
| 8. |  | Iskola u. | ( M-SZÁ),( M-NY-FBCS-Á ) |
| 9. |  | Jókai u. | ( M-SZÁ),( T-NY-HFBCS-Á ) |
| 10. |  | Kalász u. | ( M-NY-FBCS-Á) |
| 11. |  | Kertész u. | ( M-SZÁ),( T-NY-HFBCS-Á ) |
| 12. |  | Kisvasút u. | ( M-NY-FBCS-Á) |
| 13. |  | Május 1. u. | ( M-NY-FBCS-Á) |
| 14. |  | Mező u. | ( M-SZÁ), ( T-NY-HFBCS-Á) |
| 15. |  | Munkácsy Mihály u. | ( M-SZÁ) ,( T-NY-HFBCS-Á) |
| 16. |  | Nádas u. | ( M-SZÁ), ( T-NY-HFBCS-Á) |

| Sorsz. | Vízgy. terület | Utcanév | Alkalmazott vízrendezési megoldás |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | CS-6 | Rákóczi tér | ( M-SZÁ), ( M-NY-FBCS-Á) |
| 18. |  | Szegedi út | ( M-NY-FBCS-Á) |
| 19. |  | Szegfű u. | ( M-SZÁ), ( M-NY-FBCS-Á) |
| 20. |  | Szőlő u. | ( M-SZÁ), ( T-NY-HFBCS-Á) |
| 21. |  | Tavasz u. | ( M-SZÁ), ( M-NY-FBCS-Á) |
| 1. | CS-7 | Akácos u. | ( T-NY-HFBCS-Á) |
| 2. |  | Gerle Imre u. | ( M-NY-LÍBF ), ( M-NY-FBCS-Á) |
| 3. |  | Röszkei út | ( M-NY-FBCS-Á) |
| 4. |  | Vállalkozók útja | ( M-NY-FBCS-Á) |

Mórahalom, 2009-06-19

#### Kiss István

tervező

TN.:VZ-T/06/0383/H-1469/07