Gödöllő Város Önkormányzata

21/2009. (X. 19.) sz. önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási tervről szóló

2001. évi 16. (V. 2.) számú többször módosított önkormányzati rendelet módosításáról

Gödöllő Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 6. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a törvény 8. §-ában írt rendezési elvek figyelembe vételével módosítja Gödöllő Város Helyi Építési Szabályzata 16/2001. (V. 2.) számú, többszörösen módosított önkormányzati rendeletét, és a módosított Helyi Építési Szabályzatban foglaltak alkalmazását elrendeli.

1. §

- A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban HÉSZ) III. fejezet 25.§.-a (a telek beépítésének, építési engedély kiadásának feltételei) az alábbi rendelkezésekkel egészül ki:

(14) Telken belüli terepalakítás az épület és az oldal, illetve hátsókert mértékének feléig végezhető, a csapadékvíz telken belüli kezelésével, a szomszédos ingatlanok védelmének és tulajdonosaik jogos érdekeinek figyelembe vételével.

(15) Amennyiben a telken belüli építkezés az előző bekezdésben lehatárolt területen kívüli támfal építését, vagy más terepalakítás végzését teszi szükségessé, annak indokoltságát és mértékét előzetes elvi építési engedélyezési eljárás keretében kell meghatározni.

2. §

Az HÉSZ mellékleteit képező beépítésre szánt területek kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetei az alábbi GKSZ5-D építési övezet az alábbiak szerint kiegészül:

KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET 5(D)

|  | az övezet jele | Gksz5-D |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési mód | SZ- szabadonálló |
|  | építési vonal | Építési hely szerint, min. 8,00 m |
|  | oldalkert | min. 6,0 m |
| MAX. | beépítettség | 50 %, |
| MAX. | Szintszám | Pince + F +2 +T |
| MAX. | Szintterület MUTATÓ | 1,5 |
| MAX. | ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG | 10,5 m |
| max. | utcai Homlokzatmagasság | 10,0 m (12,0 m, ha lejtő felé néz a homlokzat) |
| Max. | lejtőre néző homl. mag. | 12,0 m |
| Min. | telekterület | 1000 m2 |
| min. | telekszélesség | 25,0 m |
| min. | telekmélység | 30,0 m |
|  | TetőGerinc jellege | - |
|  | tetőhajlásszög | 0-40° |
| max. | tetőgerinc magasság | 15,0 m |
|  | tetőfedés anyaga | Előpatinázott, vagy gyárilag porszórt lemezfedés, cserép, szigetelt lapostető esetén kavicsos terítés, járólap, vagy zöldtető. |
| max. | lakásszám | 1 |
|  | közművesítettség | teljes |
| MAX. | épületszám | 2 |
|  | kerítés | max. 1,80 m magas, 70%-ban áttört |
|  | gépkocsitárolás | telken belül |
| min. | zöldfelület | 25% |
|  | homlokzati anyaghasználat | vakolt, tégla, kő, fém és fa burkolatok. |

Megjegyzés:

- A telken keletkező csapadékvizet telken belül kell elszikkasztani vagy a HÉSZ 27. § (14) bekezdés f) pontja szerint!

- Az engedélyezési terv részeként kötelező kertészeti terv készítése!

- Az épületek tetejére 6,0 m-nél alacsonyabb antennaszerkezet külön engedély nélkül elhelyezhető.

- Az övezet területén a 257 mBF magassági határértéket sem az általános építménymagasság, sem pedig ezen belül az egyes épületrészek nem haladhatják meg.

3. §

#### Záró rendelkezések

- Jelen rendelet 2009. október 19-én lép hatályba.

- E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a város szabályozási tervének szabályozási elemei a szabályozási tervben lehatárolt területre hatályukat vesztik, helyükbe jelen rendelet mellékletét képező szabályozási terv lép.

Gödöllő, 2009. október 15.

Dr. Gémesi György sk.	Dr. Nánási Éva sk.

polgármester	jegyző