10/2010. (III.12.)  önkormányzati rendelet

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 16/2001. (V. 2.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVII. tv. (továbbiakban Étv:) 13. § (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. LXV.tv. 8. § (1) bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében, továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (továbbiakban: OTÉK) szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazással élve Gödöllő, Vásártér és környéke szabályozási tervét jóváhagyja és a 16/2001. (V. 2.) sz. önkormányzati rendeletet (HÉSZ) az alábbiak szerint módosítja

1. §

A HÉSZ 15. § (3) bekezdése táblázatának megfelelő sorai az alábbiak szerint módosulnak:

„(3)  Az ipari gazdasági terület az alábbi övezetekre tagolódik:

| IG2, GIP-2 | Tangazdaság területe (A,B), Vásártér és környéke területe (GIP-2) |
| --- | --- |
| GIP-10 | Vásártér és környéke területe |

2. §

(1) A HÉSZ 18. § (1) bekezdése egy új francia bekezdéssel kiegészül:

Városüzemeltetési terület (K-vü)

(2) A HÉSZ 18. § (13) bekezdés kiegészül:

(13) A KÜ-Vü és a K-vü jelű övezetben a városüzemeltetést szolgáló üzemi létesítmények 		(szennyvíztisztító, gázátadó, szeméttelep, hulladékudvar, stb) helyezhetők el.

3. §

A HÉSZ 24. § (16) bekezdése egy új u) ponttal egészül ki:

„u) A Vásártér és környéke SZT szabályozási tervlapján meghatározott utak területének végleges kialakításához szükséges telekalakítás, az egyes utak tekintetében egymástól függetlenül, külön-külön is engedélyezhető.”

4. §

A HÉSZ 25. § (13) bekezdése kiegészül az alábbi új m) ponttal:

„m) A Vásártér és környéke SZT területén:

1. Építési telken épületet elhelyezni csak teljes közművesítettség esetén lehet. 2. A tetőről elfolyó és a tisztított csapadékvizeket telken belül kell elszikkasztani, vagy locsolásra felhasználni. 3. A 0126 hrsz telek egy része Gödöllő déli vízbázisának hidrogeológiai védőterületére esik. A védőterületen belül csak olyan építmények és létesítmények helyezhetők el, illetve olyan tevékenység folytatható, amelyek a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 5. számú melléklet előírásainak megfelelnek. 2. A vízbázis védelme miatt a tervezési területen gyeprácsos gépkocsi parkoló felület nem alakítható ki..

5. §

A HÉSZ 32. § (3) bekezdés táblázata kiegészül az alábbi sorral:

| 10. ….. | Vásártér és környéke SZT | m=1:1000 | VÁTERV95 Kft | …/2010. ( ) sz. önk rendelet |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.§

(1) A HÉSZ 3. sz. melléklet 3. pontjában az Ipari gazdasági terület előírásai az alábbiak szerint kiegészülnek a GIP-2 övezet részletes előírásaival.

| AZ ÖVEZET JELE | GIP-2 |
| --- | --- |
| BEÉPÍTÉSI MÓD | szabadonálló |
| MIN. ELŐKERT | szabályozási terv szerint |
| OLDALKERT | OTÉK előírások szerint |
| MAX. BEÉPÍTETTSÉG | 50% |
| MAX. SZINTSZÁM | -- |
| MAX. SZINTERÜLETI SŰRŰ-SÉG | 1,5 |
| MAX. ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG | 7,5 m |
| MAX.UTCAI HOMLOKZAT MAGASSÁG | -- |
| MIN. TELEKTERÜLET | 2000 m² |
| MIN. TELEKSZÉLESSÉG | -- |
| MIN. TELEKMÉLYSÉG | -- |
| MAX. TETŐ HAJLÁSSZÖG | 0-30º |
| MAX.TETŐGERINC MAGASSÁG | -- |
| TETŐFEDÉS ANYAGA | -- szürke fémlemez, piros, barna vagy sötétszürke cserép, bitumenes zsindely vagy síkpala lehet, |
| MAX. LAKÁSSZÁM | Az építési övezetben lakófunkció nem létesíthető |
| KÖZMŰVESÍTETTSÉG | Teljes |
| MELLÉKÉPÜLET | -- |
| MAX. KERÍTÉSMAGASSÁG | 2,0 m magas, áttört |
| GÉPKOCSITÁROLÁS | 100 %-ban telken belül |
| MIN. ZÖLDFELÜLET | 25 % |
| HOMLOKZATI ANYAGHASZNÁLAT | -- |

Egyebek:

- Ha egy telken több épület kerül elhelyezésre, az újonnan épülő első épület utcai homlokzatának, a szabályozási terven jelölt építési vonallal 50%-ban érintkeznie kell.

- Az építési övezetben csak olyan funkciójú építmények telepíthetők, melyek a „B” hidrogeológiai védőzóna előírásaival összeegyeztethetők. Ennek igazolására a funkció és az alkalmazandó technológia ismeretében hatásvizsgálatot kell készíteni.

(2) A HÉSZ 3. sz. melléklet 3. pontjában az Ipari gazdasági terület előírásai az alábbiak szerint kiegészülnek a GIP-10 övezet részletes előírásaival.

| AZ ÖVEZET JELE | GIP-10 |
| --- | --- |
| BEÉPÍTÉSI MÓD | szabadonálló |
| MIN. ELŐKERT | szabályozási terv szerint |
| OLDALKERT | OTÉK előírások szerint |
| MAX. BEÉPÍTETTSÉG | 40% |
| MAX. SZINTSZÁM | -- |
| MAX. SZINTERÜLETI SŰRŰ-SÉG | 1,5 |
| MAX. ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG | 10,5 m |
| MAX.UTCAI HOMLOKZAT MAGASSÁG | -- |
| MAX. LEJTŐRE NÉZŐ HOMLOKZAT-MAGASSÁG | -- |
| MIN. TELEKTERÜLET | 7500 m² |
| MIN. TELEKSZÉLESSÉG | 45,0 m |
| MIN. TELEKMÉLYSÉG | -- |
| MAX. TETŐ HAJLÁSSZÖG | 0-30º |
| MAX.TETŐGERINC MAGASSÁG | -- |
| TETŐFEDÉS ANYAGA | -- szürke fémlemez, piros, barna vagy sötétszürke cserép, bitumenes zsindely vagy síkpala lehet, |
| MAX. LAKÁSSZÁM | Az építési övezetben lakófunkció nem létesíthető |
| KÖZMŰVESÍTETTSÉG | Teljes |
| MELLÉKÉPÜLET | -- |
| MAX. KERÍTÉSMAGASSÁG | 2,0 m magas, áttört |
| GÉPKOCSITÁROLÁS | 100 %-ban telken belül |
| MIN. ZÖLDFELÜLET | 25 % |
| HOMLOKZATI ANYAGHASZNÁLAT | -- |

Egyebek:

- Ha egy telken több épület kerül elhelyezésre, az újonnan épülő első épület utcai homlokzatának, a szabályozási terven jelölt építési vonallal 50%-ban érintkeznie kell.

- Az építési övezetben csak olyan funkciójú építmények telepíthetők, melyek a „B” hidrogeológiai védőzóna előírásaival összeegyeztethetők. Ennek igazolására a funkció és az alkalmazandó technológia ismeretében hatásvizsgálatot kell készíteni.

7. §

(1) A különleges területek új építési övezettel egészülnek ki.

| AZ ÖVEZET JELE | K-vü |
| --- | --- |
| BEÉPÍTÉSI MÓD | szabadonálló |
| MIN. ELŐKERT | szabályozási terv szerint |
| OLDALKERT | OTÉK előírások szerint |
| MAX. BEÉPÍTETTSÉG | 25% |
| MAX. SZINTSZÁM | -- |
| MAX. SZINTERÜLETI SŰRŰ-SÉG | 0,4 |
| MAX. ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG | 7,5 m |
| MAX.UTCAI HOMLOKZAT MAGASSÁG | -- |
| MAX. LEJTŐRE NÉZŐ HOMLOKZAT-MAGASSÁG | -- |
| MIN. TELEKTERÜLET | 5000 m² |
| MIN. TELEKSZÉLESSÉG | -- |
| MIN. TELEKMÉLYSÉG | -- |
| MAX. TETŐ HAJLÁSSZÖG | 30º |
| MAX.TETŐGERINC MAGASSÁG | -- |
| TETŐFEDÉS ANYAGA | -- |
| MAX. LAKÁSSZÁM | Az építési övezetben lakófunkció nem létesíthető |
| KÖZMŰVESÍTETTSÉG | Teljes |
| MELLÉKÉPÜLET | -- |
| MAX. KERÍTÉSMAGASSÁG | 2,0 m magas, áttört |
| GÉPKOCSITÁROLÁS | 100 %-ban telken belül |
| MIN. ZÖLDFELÜLET | 40 % (a kötelező fásítás beszámításával) |
| HOMLOKZATI ANYAGHASZNÁLAT | -- |

Egyebek:

- ha egy telken több épület kerül elhelyezésre, a telken belüli elrendezést elvi építési engedélyben kell tisztázni;

- a kötelezően kialakítandó zöldfelületek területén a burkolt felületek aránya nem haladhatja meg a 15%-ot.

- Az építési övezetben csak olyan funkciójú építmények telepíthetők, melyek a „B” hidrogeológiai védőzóna előírásaival összeegyeztethetők. Ennek igazolására a funkció és az alkalmazandó technológia ismeretében hatásvizsgálatot kell készíteni.

8. §

- Jelen Önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

- E rendelet hatálybalépésével egy időben a város szabályozási tervének a Vásártér és környéke Szabályozási Terv területére vonatkozó szabályozási elemei hatályukat vesztik, helyükbe e rendelet mellékletét képező szabályozási terv lép.

Gödöllő, 2010. március 10.

Dr. Gémesi György sk. 	                                              Dr. Nánási Éva sk.

polgármester					           címzetes főjegyző

# Text boxes

| SZ | 50% |
| --- | --- |
| 7,5 m | 2000 m² |

| SZ | 40% |
| --- | --- |
| 10,5 m | 7500 m² |

| SZ | 25% |
| --- | --- |
| 7,5 m | 5000 m² |