HELYI  ÉPÍTÉSI  SZABÁLYZAT

Bükkszenterzsébet  község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IX.18.) s rendelete a helyi építési szabályzatról

Bükkszenterzsébet község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított 1997. évi LXXVIII tv. 6. § és az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 2. § felhatalmazása alapján helyi építési előírásokat állapít meg, és elrendeli azok alkalmazását.

# I.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS  RENDELKEZÉSEK

1. §

A RENDELET HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA

- A rendelet hatálya kiterjed Bükkszenterzsébet község teljes igazgatási területére.

- A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, építési telket, építési területet kialakítani, az építésre szolgáló földrészleteken építési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt adni – az országos érvényű rendelkezésekben foglaltak megtartása mellett – csak a szabályozási tervben és a jelen helyi építési szabályzat rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően szabad.

- Jelen rendeletben foglalt előírások csak a Szabályozási Terv hitelesített másolatával együtt érvényesek. A Szabályozási Terv J-2 és J-3 tervlapja jelen rendelet 1. számú mellékletét képezi.

2. §

A SZABÁLYOZÁSI TERV ELEMEI

(1)	A szabályozási terv kötelező és irányadó elemeket tartalmaz.

- A szabályozási terven kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani:

- a közterületek és egyéb terület-felhasználási egységek határvonalait,

- az építési övezetek és övezetek határvonalait, besorolását és jellemzőit,

- a településrendezési feladatok megvalósulását biztosító előírásokat és korlátozásokat,

- az építési vonalra és építési helyre illetve védősávokra vonatkozó előírásokat,

- a tervezett kötelező telekhatárokat.

- A szabályozási terven irányadónak kell tekinteni:

- az irányadó szabályozási vonalakat,

- és az egyéb szabályozási elemeket.

(4)	A kötelező szabályozási elemektől való eltérés csak a rendelet, illetve a szabályozási terv előzetes módosítását követően engedélyezhető.

(5)	Az irányadó szabályozási elemektől el lehet térni a rendelet, illetve a szabályozási terv módosítása nélkül is.

3. §

##### BEÉPÍTÉSRE  SZÁNT  TERÜLET  HATÁRA

- A beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek meglévő, megszűnő és tervezett határvonalait a szabályozási terv tartalmazza.

- A szabályozási tervvel beépítésre szánt területbe vonásra kerülő területek rendeltetését a szabályozási terv tartalmazza. Ezen beépítésre szánt területi határvonalak módosítása a fejlesztési és építési igények függvényében szakaszosan végrehajtható.

- A beépítésre szánt területi határvonal a szabályozási terven jelölteknek megfelelően módosítható.

- A tartalék beépítésre szánt területek terület-felhasználása csak a legalább telektömbre készítendő szabályozási terv alapján módosíthatók, illetve építhetők be az alábbiak szerint:

- Terület-felhasználás módosítható:

- a szabályozási terv és a településszerkezeti terv által lehatárolt területek lakóterületként, valamint közlekedési és közmű területként.

(5)	A területeket a területfelhasználás megváltoztatásáig az eredeti rendeltetésének megfelelően kell használni úgy, hogy az a rendezési tervben meghatározott célok megvalósítását ne akadályozza, ne nehezítse, és ne tegye költségesebbé. Az irányadó szabályozási vonalak között állandó jellegű építmény nem helyezhető el.

## II.   FEJEZET

BEÉPÍTÉSRE  SZÁNT  TERÜLETEK

4. §

- A beépítésre szánt területek területfelhasználási egységei építési övezetekre tagozódnak, melyek határvonalait a szabályozási terv tartalmazza.

- A beépítésre szánt területek építési használatuk szerint az alábbiak:

- lakóterület

- vegyes terület

- gazdasági terület

- különleges terület

LAKÓTERÜLET

5. §

- A falusias lakóterületek ( Lf ) építési övezeti határait a szabályozási terv tartalmazza. Ezen lakóterületek építési használatuk, jellegük és beépítési szintterület-sűrűségük alapján falusias lakóterületek. (OTÉK 14. §) Ezen területen alkalmazandók az OTÉK vonatkozó előírásai. A lakóterület építési telkein legfeljebb két önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakó vagy üdülőépület helyezhető el.

6. §

Lf

| O | 30 |
| --- | --- |
| K | K |

építési övezet előírásai

- Az építési övezetben az építési telek beépítési módja : oldalhatáron álló

- A kialakítható legkisebb telekterület : kialakult (új építési telek kialakítása csak a szabályozási terv szerint alakítható ki)

- A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke : 30 %.

- A megengedett legnagyobb építménymagasság : kialakult

( az építménymagasság a két szomszédos beépített  építési telken lévő épület építménymagasságának átlagától legfeljebb + 1,0 méterrel térhet el )

- Az építési telek legkisebb zöldfelülete: 40 %.

- Az építési telkek csak teljes közművesítettség esetén építhetők be.

- A terepszínt alatti ( épület határoló falain kívüli ) építmény alapterülete legfeljebb a telekterület 10 %-a lehet, az épületek az adottságok függvényében alápincézhetők.

(8)	Az épületeket az építési övezetben kialakult gerincirányú és tetőhajlásszögű (38-44°) magastetővel kell kialakítani.

- Az építési övezet építési telkein :

- az állattartásról szóló helyi önkormányzati rendelet szerinti állattartó épületek,

- és a melléképítmények

elhelyezhetők.

7. §

Lf

| O | 30 |
| --- | --- |
| K | 600 |

Lf

| O | 30 |
| --- | --- |
| K | 700 |

és

Lf

| O | 30 |
| --- | --- |
| K | 900 |

építési övezet előírásai

- Az építési övezetben az építési telek beépítési módja : oldalhatáron álló

( saroktelken szükség esetén az épület szabadon állóan is elhelyezhető )

- A kialakítandó legkisebb telekterület : 600, 700, illetve 900m2 (szabályozási terv szerint)

- A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke : 30 %

(4)	A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság : kialakult

( az építménymagasság a két szomszédos beépített építési telken lévő épület építménymagasságának átlagától legfeljebb + 1,0 m-rel térhet el.)

(5)	Az építési telek legkisebb zöldfelülete : 40 %

- Az építési telkek csak teljes közművesítettség esetén építhetők be.

- A terepszínt alatti ( épület határoló falain kívüli ) építmények alapterülete legfeljebb a telekterület 10 %-a lehet, az épületek az adottságok függvényében alápincézhetők.

- Az épületeket az építési övezetben kialakult gerincirányú és tetőhajlásszögű (38-44°) magastetővel kell kialakítani.

- Az építési övezet építési telkein :

állattartó épületek és melléképítmények

elhelyezhetők.

8. §

Lf

| O | 30 |
| --- | --- |
| 5,5 | 800 |

építési övezet előírásai

- Az építési övezetben az építési telkek beépítési módja : oldalhatáron álló.

(2)	A kialakítható legkisebb telekterület :  800 m2

(3)	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %

(4)	A megengedett legnagyobb építménymagasság : 5,5 m

(5)	Az építési telek legkisebb zöldfelülete: 40 %.

(6)	Az építési telkek csak teljes közművesítettség esetén építhetők be.

(7)	A terepszínt alatti ( épület határoló falain kívüli ) építmények alapterülete legfeljebb a telekterület 10 %-a lehet, az épületek az adottságok függvényében alápincézhetők.

(8)	Az épületeket a környezetbe illeszkedő magastetővel kell építeni..

(9)Az építési övezet építési telkein:

állattartó épületek és a melléképítmények

elhelyezhetők.

9. §

Lf

| SZ | 30 |
| --- | --- |
| 5,5 | 900 |

építési övezet előírásai

- Az építési övezetben az építési telkek beépítési módja : szabadon álló.

(2)	A kialakítható legkisebb telekterület :  900 m2

(3)	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %

(4)	A megengedett legnagyobb építménymagasság : 5,5 m

(5)	Az építési telek legkisebb zöldfelülete: 40 %.

(6)	Az építési telkek csak teljes közművesítettség esetén építhetők be.

(7)	A terepszínt alatti ( épület határoló falain kívüli ) építmények alapterülete legfeljebb a telekterület 10 %-a lehet, az épületek az adottságok függvényében alápincézhetők.

(8)	Az épületeket a környezetbe illeszkedő magastetővel kell építeni..

(9)	Az építési övezet építési telkein:

állattartó épületek és a melléképítmények elhelyezhetők.

VEGYES TERÜLET

10. §

- A vegyes terület településközpont vegyes terület (Vt), amely több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakó- és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakó funkcióra. (OTÉK 16. §) Ezen a területen alkalmazandók az OTÉK vonatkozó előírásai.

(2)	A településközpont vegyes terület határait a szabályozási terv tartalmazza.

11. §

Vt

| SZ | 30 |
| --- | --- |
| 7,5 | 900 |

építési övezet előírásai

- Az építési övezetben az építési telek beépítési módja :  szabadon álló

- A kialakítandó legkisebb telekterület : 900 m2

- A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke : 30 %

(4)	A megengedett legnagyobb építménymagasság :  7,5 m

(5)	Az építési telek legkisebb zöldfelülete a be nem épített terület 50 %-a.

- Az építési telkek csak teljes közművesítettség esetén építhetők be.

- A terepszínt alatti ( épület határoló falain kívüli ) építmények alapterülete legfeljebb a telekterület 10 %-a lehet, az épületek az adottságok függvényében alápincézhetők.

- Az épületeket az építési övezetben kialakult gerincirányú és tetőhajlásszögű (38-44°) magastetővel kell kialakítani.

(9)	Az építési övezet építési telkein a melléképítmények elhelyezhetők.

GAZDASÁGI  TERÜLET

12. §

- A gazdasági terület egyéb ipari gazdasági terület (Geip), amely elsősorban a nem jelentős zavaró hatású gazdasági célú épületek elhelyezésére szolgál. (OTÉK 20. §) Ezen a területen alkalmazandók az OTÉK vonatkozó előírásai.

(2)	Az egyéb ipari gazdasági terület határait a szabályozási terv tartalmazza.

13. §

##### Geip

| SZ | 50 |
| --- | --- |
| 7,5 | 2000 |

építési övezet előírásai

(1)	Az építési övezetben az építési telkek beépítési módja : szabadon álló.

(2)	A kialakítható megengedett legkisebb telekterület : 2000 m2

(3)	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 50 %

(4)	A megengedett legnagyobb építménymagasság : 7,5 m

(5)	Az építési telek legkisebb zöldfelülete: 20 %.

(6)	Az építési telkek csak teljes közművesítettség esetén építhetők be.

(7)	A terepszínt alatti (épület határoló falain kívüli) építmények alapterülete legfeljebb a telekterület 10 %-a lehet, az épületek az adottságok függvényében alápincézhetők.

(8)	Az épületeket az építési övezetben magastetővel kell kialakítani.

KÜLÖNLEGES TERÜLET

14. §

- Különleges terület a temető különleges terület (Kt), a sportolási célú különleges terület (Ks), és a különleges gazdasági terület (Kg).

- A különleges terület építési övezeti határait a szabályozási terv tartalmazza.

15. §

##### Kt

| SZ | 3 |
| --- | --- |
| K | K |

##### temető különleges építési övezet előírásai

- Az építési övezetben csak a temetkezéssel kapcsolatos építmények helyezhetők el.

- Az építési övezetben a beépítés módja: szabadon álló

- A kialakítható legkisebb telekterület: kialakult

- A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 3 %

- A megengedett legnagyobb építménymagasság: kialakult

- A megengedett legkisebb zöldfelület: 40 %.

16. §

Ks

| SZ | 3 |
| --- | --- |
| 5,5 | K |

sportolási célú különleges építési övezet előírásai

- Az építési övezetben csak a sportolást kiszolgáló építmények helyezhetők el.

- Az építési övezetben az építési telek beépítési módja : szabadon álló.

- A megengedett legkisebb telekterület : kialakult

- A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 3 %.

- A megengedett legnagyobb építménymagasság : 5,5 m

- Az építési telek legkisebb zöldfelülete : 40 %.

- Az építési övezet csak teljes közművesítettség esetén építhető be.

- A terepszínt alatti építmények (épület határoló falain kívüli) alapterülete legfeljebb a telekterület 10 %-a lehet, az épületek az adottságok függvényében alápincézhetők.

17. §

Kg

| SZ | 10 |
| --- | --- |
| 7,5 | 1200 |

Különleges gazdasági építési övezet előírásai

- Az építési övezet építési telkein csak a kialakult tevékenység kiszolgálásához szükséges építmények helyezhetők el. (pl: meglévő major területén a helyi állattartási rendelet szerinti állattartó épület, növénytermesztéssel kapcsolatos építmény, stb.; meglévő tanya, udvar területén lakóház, szálláshely szolgáltató épület, erdő fenntartását szolgáló épület, stb.)

- Az övezetben a beépítés módja: szabadon álló

- A kialakítható legkisebb telekterület: 1200 m2

- A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 10 %

- A megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5 m

- Az építési telek csak legalább részleges közművesítettség esetén építhető be.

- A megengedett legkisebb zöldfelület: 40 %

- A terepszínt alatti (épület határoló falain kívüli) építmények alapterülete legfeljebb a telek területének 10 %-a lehet, az épületek az adottságok függvényében alápincézhetők.

## III.   FEJEZET

BEÉPÍTÉSRE  NEM  SZÁNT  TERÜLETEK

18. §

(1)	A beépítésre nem szánt területek területfelhasználási egységei övezetekre tagolódnak, melyek határvonalait a szabályozási terv tartalmazza.

(2)	A beépítésre nem szánt területek használatuk szerint az alábbiak :

- közlekedési és közmű terület

- zöldterület

- erdőterület

- mezőgazdasági terület

- vízgazdálkodási terület

KÖZLEKEDÉSI  ÉS  KÖZMŰTERÜLET

19. §

- A közúti közlekedési terület (KÖu) határvonalait a szabályozási terv tartalmazza.

- A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az országos és a helyi közutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) – a közterületnek nem minősülő telkeken megvalósulók kivételével - , a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál. (OTÉK 26.§) Ezen a területen alkalmazandók az OTÉK vonatkozó előírásai.

(3)	A közlekedési területek út mintakeresztszelvényeit a helyi építési szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

20. §

##### Közúti közlekedési övezet előírásai

- Az építési övezetben csak közlekedést kiszolgáló építményt lehet elhelyezni, a vonatkozó jogszabályok betartásával.

- Az országos főutak külterületi szakasza mentén, annak tengelyétől 100 m távolságon belül, valamint minden közút külterületi szakasza mentén, annak tengelyétől számított 50 m távolságon belül építmény csak a külön jogszabályokban előírt feltételek szerint helyezhető el.

- A közutak szabályozási szélességei a következők:

a)	Országos főutak

23. számú főút: belterületen 16-18 m, külterületen kialakult

Irányadó szabályozási szélességgel: 23. számú főút bükkszenterzsébeti elkerülő szakaszának nyomvonala: bel- és külterületen egyaránt 40 m (megvalósíthatósági tanulmánnyal pontosítható)

b)	Külterületi gyűjtőutak:

062, 067 hrsz-ú földút: 20 m

099/1,099/2, 0122 hrsz-ú földút : 20 m (tájvédelmi körzet területén kialakult)

c)	Belterületi gyűjtő út:

József A. út : 22 m

d)	Lakóutak I.:

Új lakóút beépítetlen belterületben: 16 m

e)	Lakóutak II.:

A terepviszonyok, forgalmi viszonyok és a meglévő beépítés által indokolva, illetve helyi településszerkezet védelme érdekében: változó

f)	Tervezett kerékpárút: 6 m

ZÖLDTERÜLET

21. §

- A zöldterületek határvonalait a szabályozási terv tartalmazza.

- A zöldterület (Z) az állandóan növényzettel fedett közterület (közkert, közpark). (OTÉK 27.§)

- A zöldterületen elhelyezhető épületek beépítési módja: szabadon álló

- A zöldterületen épületek legfeljebb 2 %-os beépítettséggel helyezhetők el.

(5)	A megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m.

(6)	Az övezetben az épületek tetőhajlásszöge 38-44° lehet.

ERDŐTERÜLET

22. §

- Az erdőterület az erdő rendeltetése szerint : védelmi erdő (Ev), gazdasági erdő (Eg), és egészségügyi-szociális, turisztikai erdő terület. (OTÉK 28.§) Ezen a területen alkalmazandók az OTÉK vonatkozó előírásai.

23. §

##### Védelmi erdő övezet előírásai (Ev)

(1)	A védelmi erdők a Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet területén lévő védett erdők, melyek övezeti határvonalait a szabályozási terv tartalmazza.

(3)	A Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet védett erdő területén épületet elhelyezni nem lehet.

24. §

##### Gazdasági erdő övezet előírásai (Eg)

(1)	A gazdasági erdők területén az erdők elsődleges célja az erdei termékek előállítása és hasznosítása.

(2)	A gazdasági erdő övezetben elhelyezhető:

- az erdő rendeltetésszerű használatához és fenntartásához szükséges építmény

- és a vadgazdálkodás célját szolgáló építmény

(3)	Az övezetben a beépíthető telek megengedett legkisebb területe: 100.000 m2 (10 ha)

(4)	Az övezetben a telek beépítési módja: szabadon álló

(5)	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 0,5 %

(6)	A megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,5 m

25. §

Egészségügyi-szociális, turisztikai erdő övezet előírásai (Ee)

(1)	Az egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetésű erdő területen épület nem építhető, az erdő rendeltetését kiszolgáló egyéb építmény elhelyezhető: pl.: sétány, pihenő pad

MEZŐGAZDASÁGI  TERÜLET

26. §

- A mezőgazdasági terület általános mezőgazdasági övezet (Má), illetve kertes mezőgazdasági övezet (Mk), melynek határvonalait a szabályozási terv tartalmazza.

- A mezőgazdasági terület a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolási építményei elhelyezése céljára szolgáló terület. (OTÉK 29.§) Ezen a területen alkalmazandók az OTÉK vonatkozó előírásai.

27. §

Általános mezőgazdasági övezet előírásai (Má)

(1)	Az általános mezőgazdasági övezetbe a mezőgazdasági termelésre szolgáló szántó, gyep, rét, legelő, gyümölcsös, szőlő, kert és nádas megnevezésű földrészletek tartoznak.

(2)	A beépíthető telek megengedett legkisebb területe: 10000 m2 (1 ha)

- Az övezetben a telek beépítési módja : szabadon álló.

- A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke : 3 %

- A megengedett legnagyobb építménymagasság : 7,5 m.

- Az övezetben csak az építési hagyományoknak megfelelő, tájba illő építményt lehet építeni, az épületek tetőgerince a tereplejtés irányvonalával párhuzamos, tetőhajlásszöge 38-44°, tetőformája nyeregtető legyen.

- Állattartás csak körbekerített területen folytatható.

28. §

Kertes mezőgazdasági övezet előírásai (Mk)

(1)	A kertes mezőgazdasági övezet határvonalait a szabályozási terv tartalmazza.

(2)	Az övezetben telkenként egy, a tárolás célját szolgáló terepszínt alatti építmény (pince) helyezhető el.

VÍZGAZDÁLKODÁSI  TERÜLET

29. §

- A vízgazdálkodási területek (V) a vízgazdálkodással összefüggő területek. Ezen a területen alkalmazandók az OTÉK vonatkozó előírásai. (OTÉK 30. §)

- A vízgazdálkodási területek határvonalait a szabályozási terv tartalmazza.

IV.  FEJEZET

ÉPÍTMÉNYEK  ELHELYEZÉSE

30.§

- Az építési telkeken, beépítési módjuktól függően – ha azt a jelen rendelet építési övezeti és övezeti előírásai, vagy a szabályozási terv nem tartalmazzák – az építési határvonalakat és az építési vonalat az alábbiak szerint kell megállapítani.

ELŐKERT

31. §

- Az előkert legkisebb mélysége a Szabadság út mindkét oldalához kapcsolódó építési telkeken 12 méter. A szabályozási terven fel nem tüntetett esetben az előkert legkisebb mélységét az építési telkeken az utcában kialakult előkertek mélysége határozza meg az alábbiak szerint: az előkert mélysége a két szomszédos beépített építési telek előkerti mélységének átlaga, vagy 5 méter.

OLDALKERT

32. §

- Az oldalkert legkisebb szélessége nem lehet kisebb:

- oldalhatáron álló beépítés esetén :

- az építési telekre előírt (megengedett) legnagyobb építménymagasságnál,

- szabadon álló beépítés esetén :

- az építési telekre előírt (megengedett) legnagyobb építménymagasság felénél,

HÁTSÓKERT

33. §

- A hátsókert méretének meghatározására az OTÉK 35. § (4)-(5) bekezdését kell alkalmazni.

- Az építési hely hátsó határvonala azonban az építési telek utcai telekhatárától maximum 65 méter távolságra lehet. Az építési teleknek az építési hely hátsó határvonala mögötti területére a hátsókert előírásait kell alkalmazni.

ÉPÍTÉSI  VONAL

34. §

(1)	Az építési vonalat az előkert építési határvonalán, és az utcában az építési telkek jellemző beépítési oldalhatárán kell megállapítani. Az oldalsó építési vonal az építmények közötti megengedett legkisebb távolság betartása érdekében ettől eltérően is megállapítható. Az oldalsó építési vonal az oldalsó telekhatártól 1 m-re is megállapítható, ha azt a telek szabályos csapadékvíz elvezetése indokolja.

V.  FEJEZET

HELYI  ÉPÍTÉSZETI  ÉS  TERMÉSZETI  ÉRTÉKVÉDELEM

##### ÉPÍTÉSZETI  ÖRÖKSÉG  VÉDELME

35. §

- A műemlékeket és a műemléki környezet lehatárolását a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza. Az ezekkel kapcsolatos építési munkát csak a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet végezni.

- A régészeti lelőhely területének lehatárolását a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza. A régészeti lelőhely területén csak a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet földmunkával járó beruházást megvalósítani. Amennyiben régészeti lelőhelynek nem minősülő területen földmunkák során váratlan régészeti lelet vagy emlék kerül elő, a 2001. évi LXIV tv. 24. §-ába foglaltak szerint eljárva haladéktalanul értesíteni kell a Heves Megyei Múzeumi Szervezet Dobó István Vármuzeumát.

- A helyi védelem alatt álló és helyi védelemre tervezett épületeket a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza. Az ezekkel kapcsolatos építési munkát csak Bükkszenterzsébet község helyi építészeti értékeinek védelméről szóló önkormányzati rendelet előírásai figyelembe vételével lehet végezni.

- A műemlékek és helyi védelmű épületek fenntartási és helyreállítási munkálatainál az eredeti, illetve a hagyományos műszaki megoldások és építőanyagok használatát előnyben kell részesíteni.

- A helyi védelmű területen a lakóépületek tömegalakítása, tetőformája, nyílásosztása, homlokzati anyaghasználata és vakolatszínezése illeszkedjen a településen lévő hagyományos népi lakóházakéhoz.

- A helyi védelmű területen az épületek tetőszerkezete csak hagyományos tetőformájú lehet 38-44 °-os tetőhajlásszöggel, natúr ívesvágású cserépfedéssel, tetőfelépítmény nélkül. Az épület homlokzata fehér színű simított homlokzatvakolatú lehet.

- A helyi értékvédelmi területen a kerítések végükön hegyezett, kétfelé hasított gömbfából, vagy fűrészelt lécből épüljenek, sötétbarnára pácolt, egységes színben.

(8)	Az épített környezet minőségének védelme érdekében a műemléki környezetben és a helyi védelmű területen csak műemléki tervezési jogosultsággal rendelkező okleveles építészmérnök készíthet engedélyezési tervdokumentációt.

##### TERMÉSZETI  ÉRTÉKVÉDELEM

36. §

- A Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet lehatárolását a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza. Ezen a területen építési munkát csak a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet végezni.

(2)	A Nemzeti Ökológiai Hálózat természetvédelmi területeinek lehatárolását a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat 5. számú melléklete tartalmazza. A területek vonatkozásában szigorúan betartandók az alábbi jogszabályok: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, és a tájvédelmi szakhatósági hatáskörbe tartozó engedélyezési eljárásokról szóló 166/1999 (XI.19.) Korm. rendelet.

##### A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELME

37. §

- A kialakult, változatos beépítésű utcákon a helyi védelmű épületek adják az utca karakterét, ezt a környező épületek építészeti kialakításánál figyelembe kell venni.

- A lakótelken épülő gazdasági-kiszolgáló épületek egy tömegben, a lakóépülettel azonos, vagy azzal harmonizáló megjelenésű homlokzatképzéssel létesíthetők.

- A lakótelken épülő gazdasági épületek megengedett legnagyobb építménymagassága 4,0 méter, megengedett legnagyobb tetőgerinc magassága 6,5 méter, amely lejtős terep esetén az épülethez legmagasabban csatlakozó terepfelszíntől mért tetőgerincre vonatkozik.

- A lakótelkek utcai kerítései egy-egy utcaszakaszon jellegükben azonosak legyenek. A természetes építőanyagok használatát előnyben kell részesíteni.

- A településkép védelme érdekében a 46/1997 (XII.29.) KTM rendelet 9. §-ában foglaltakon túl a település területén építési engedélyhez kötött tevékenység a középületek telkeinek közhasználatú területén történő kerítés építés.

- Az utcakeresztszelvények adottságait figyelembe véve az utcában a vonatkozó jogszabályok betartásával fasort kell telepíteni. Kerülni kell a gyorsan öregedő, szemetelő vagy allergiakeltő hatású fajok alkalmazását.

- A település zöldterületén, a közparkokban a területen jellemző őshonos növényzetet kell telepíteni és fenntartani.

VI.  FEJEZET

KÖRNYEZETVÉDELEM

LEVEGŐTISZTASÁGVÉDELEM

38. §

- A település közigazgatási területén kizárólag olyan tevékenységek folytathatók, olyan létesítmények helyezhetők el, melyek légszennyező anyag kibocsátása az azok helye szerinti védettségi kategóriára vonatkozó kibocsátási határértékeket nem haladja meg, illetve a 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet szerinti környezeti levegő minőségére vonatkozó határértékek túllépését nem okozza.

- Lakóövezetben csak olyan kisipari tevékenység folytatható, amely nem jár jelentős légszennyezéssel, illetve amely tevékenység során nem keletkezik felületi légszennyező forrás. Ezen övezetben telepengedélyhez kötött, illetve bűzös tevékenység sem folytatható. A belterületben légszennyezéssel járó tevékenység ( pl.: fafűrészelés ) nyílt téren nem engedélyezhető, autófényező tevékenység egyáltalán nem végezhető.

- A település területén kommunális és ipari hulladékot égetni tilos, betartandó továbbá a 14/2001 (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet.

ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM

39. §

- A zaj és rezgés elleni védelem szempontjából csendes övezetbe tartozik a település (Kt) temető különleges területe.

- A település közigazgatási területén a zajt kibocsátó létesítmények működése során az alábbi megengedett legnagyobb „A” hangnyomás szintet be kell tartani:

Területi funkció					Megengedett egyenértékű „A”

Hangnyomás szint       ( dB )

Nappal ( 6-22 h )                 Éjjel ( 22-6 h )

_____________________________________________________________________

Tájvédelmi körzet területe				45			35

Egyéb lakóterület					50			40

- A település közigazgatási területén betartandó egyéb zaj és rezgésterhelési határértékeket a 8/2002 (III.22.) KöM-EüM. együttes rendelet szabályozza.

- A zaj és rezgés elleni védelem érdekében bármilyen zajt kibocsátó létesítmény csak abban az esetben üzemeltethető, vagy építhető, illetve bármilyen tevékenység csak abban az esetben folytatható, ha az okozott zaj mértéke a fenti rendelet szerinti határértéket nem haladja meg.

(5)	Az országos főutak és mellékutak, valamint a települési gyűjtőutak mentén a telkek előkertjében javasolt a növényzet telepítése zajcsökkentés és levegőtisztaság védelmi okokból.

FÖLD ÉS  VÍZVÉDELEM

40. §

- A szennyvízcsatorna-hálózat új szakaszának kiépítéséig az azzal nem rendelkező külterületen új építményt csak a műszaki és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő - a településekről származó szennyvizek szennyvíztisztító kisműtárgyai és kisberendezései létesítési feltételeiről szóló MI-10-127/9-84 előírásait is figyelembe vevő - vízzáróan megépített szennyvízgyűjtő akna létesítésével lehet használatba venni. A szennyvíztárolók engedélyezett módon történő használatát folyamatosan ellenőrizni kell.

- A közcsatorna-hálózat új szakaszának kiépítése után a rákötés kötelező, a korábbi közműpótlók egyidejű, szakszerű megszüntetésével. Új közműpótló szennyvíztároló ezt követően nem építhető az érintett területen.

- A kommunális és technológiai eredetű szennyvizet tilos az élővizekbe, felhagyott kutakba, csapadékelvezető árkokba és csatornákba bevezetni illetve gyűjteni, vagy a talajba elhelyezni, talajra kilocsolni, illetve a telken kívülre szabálytalanul kivezetni. A felszíni vizek elvezetését biztosító nyílt árokhálózatot ki kell építeni és fenntartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

- A település a 27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet értelmében „érzékeny” szennyeződés érzékenységi besorolású.

- Valamennyi vízelvezető árokba, patakba növényvédőszer, szerves vagy műtrágya bejutását, bármilyen hulladék elhelyezését meg kell akadályozni.

- Betartandók továbbá a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, továbbá a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásai.

- A termőföld használó – választása szerint – köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírásokat betartani. Az erózió által veszélyeztetett területen a termőréteg megóvását fokozó művelési eljárásokat kell alkalmazni, a nitrátérzékeny mezőgazdasági területeken a jó mezőgazdasági gyakorlat szabályait be kell tartani.

HULLADÉKÁRTALMATLANÍTÁS

41. §

- Települési kommunális, illetve veszélyes és ipari termelési hulladékot csak szervezett szemétgyűjtéssel az e célra kijelölt kistérségi regionális lerakóhelyen szabad elhelyezni.

- A veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon és szelektíven történő gyűjtéséről és ártalmatlanításáról a 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet szerint, a hulladék termelőjének (beleértve a lakosságot is ) kell gondoskodnia. A veszélyes hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó jogosultságáról.

- Tilos a hulladékok illegális lerakása és égetése, valamint a veszélyes hulladék kommunális hulladék közé juttatása. A felszámolt kommunális hulladéklerakót a vonatkozó jogszabályok szerint rekultiválni kell.

VÉDÖTÁVOLSÁGOK

42. §

- A település igazgatási területén lévő patakok valamint az egyéb vízfolyások mindkét partján, a partéltől számított 6-6 méter szélességben fenntartási területsávot kell biztosítani, ezen belül állandó építmény nem létesíthető.

- A közművek és védőidomaik szakági szabványokban meghatározott védőtávolságait, védősávjait és védőterületeit - tekintettel a 123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet előírásaira is - a beépítésnél figyelembe kell venni.

- A temető szabályozási terven feltüntetett 30 m-es védőtávolságát be kell tartani, ezen belül csak urnahelyes temetkezés engedélyezhető, új építési telek vagy épület csak 30 m-nél távolabb létesíthető.

EGYÉB  ELŐÍRÁSOK

43. §

- Az újonnan létesítendő, illetve működő, a környezetet terhelő beruházások esetében szükség esetén a módosított 20/2001. (II.14.) Korm. rendelet előírásai szerint környezeti hatásvizsgálatot kell végezni.

- A szennyvízcsatorna-hálózatba vezetett szennyvíz minőségére vonatkozóan a 204/2001 (X.26.) Korm. rendelet előírásait kell betartani.

- A település szükséges tűzoltóvíz ellátását biztosítani kell. Közterületen építményt elhelyezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával lehet.

- A magasságkorlátozással terhelt ingatlanok felsorolását és a magasságkorlátozás mértékét a helyi építési szabályzat 6. számú melléklete tartalmazza.

(5)	A lejtős térszínen történő beavatkozások (bevágás, építés, stb.), illetve a kövérebb agyagterületek térfogatváltozása miatt az agyagos területeken történő építések felszínmozgás kialakulásával járhatnak. Ilyen esetekben javasolt a talajmechanikai és geotechnikai vizsgálat elkészítése.

(6)	A szabályozási terven megjelölt felszínmozgásos területen építményt elhelyezni csak a 45/1997 (XII.29.) KTM rendelet 5. § 13. pontja alapján elkészített geotechnikai dokumentáció (szakvélemény), és a Magyar Geológiai Szolgálat hozzájáruló nyilatkozata alapján lehet.

(7)	A mélyfekvésű területek beépítése előtt gondoskodni kell a terület feltöltéséről és megfelelő tömörítéséről, illetve a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítéséről és a közeli folyóvizek (patakok) szabályozásáról. A feltöltés csak nem szennyező anyaggal történhet. Beépítés előtt talajmechanikai szakvélemény szükséges.

(8)	A település igazgatási területén építményt úgy szabad elhelyezni, hogy az feleljen meg a településrendezési-, a környezet-, a táj- és a természet-, illetve a műemlékvédelmi, továbbá a rendeltetési, az egészség-, a tűz-, a köz- és más biztonsági, az akadálymentességi követelményeknek, valamint a geológiai, éghajlati, illetőleg a terep, a talaj és a talajvíz fizikai, kémiai, hidrológiai adottságainak, illetőleg azokat ne befolyásolja károsan.

## VII.  FEJEZET

#### A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁT

BIZTOSÍTÓ SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK ELŐÍRÁSAI

44. §

- A tervezési területtel összefüggő településrendezési feladatok megvalósítását az Étv. 17-30. § szerinti általános szabályokon túlmenően az alábbi helyi előírások biztosítják.

ELŐVÁSÁRLÁSI  JOG

45. §

- Elővásárlási jog illeti meg az önkormányzatot:

- A 286/1-2, 287/3, 288/1-4 hrsz-ú ingatlanok szabályozási terv szerinti területei tekintetében, általános iskola és óvoda terület bővítése céljából.

- Az 570 hrsz-ú ingatlan szabályozási terv szerinti területe tekintetében, tartalék intézmény terület kialakítása, művelődési ház és polgármesteri hivatal elhelyezése céljából.

- Az 562/3, 563/2-3 hrsz-ú ingatlanok tekintetében sportterület, valamint közlekedési és közmű terület kialakítása céljából.

- A 0164/1,2,8 hrsz-ú ingatlanok szabályozási terv szerinti területei temető bővítése céljából.

KISAJÁTÍTÁS

46. §

(1)	A településrendezési feladatok megvalósításához közérdekből szükséges ingatlanok az

arra vonatkozó külön jogszabályokban szabályozott esetekben és módon sajátíthatók ki.

TELEKALAKÍTÁS, HELYI KÖZÚT CÉLJÁRA TÖRTÉNŐ LEJEGYZÉS

47. §

- A beépítésre szánt területen kialakítandó építési telkek előírás szerinti megközelítésének biztosítása érdekében a szabályozási terven jelölt kiszolgáló utak igény szerint fokozatosan kiépíthetők, az Étv. 27. § (1) bekezdése szerinti lejegyzést követően.

- A szabályozási terv és a helyi építési szabályzat által meghatározott telekalakítás csak az érintett telek kiszolgálásához szükséges út egyidejű kialakítása idején engedélyezhető.

ÚTÉPÍTÉSI ÉS KÖZMŰVESÍTÉSI HOZZÁJÁRULÁS

48. §

- A szabályozási tervben a területre tervezett kiszolgáló utakat és közműveket az újonnan beépítésre szánt területeken a tervezett épületek építési engedélyének kiadása előtt, illetve rehabilitációra kijelölt területeken legkésőbb az általuk kiszolgált építmények használatbavételéig meg kell valósítani.

- E kötelezettség teljesítése az érintett ingatlan tulajdonos érdeke, ezért a megvalósítás költségeit az Önkormányzat jelen rendeletével a mindenkori érintett ingatlanok tulajdonosaira hárítja. A kiépítés módjáról, ütemezéséről az érintett tulajdonos és az Önkormányzat külön megállapodást kötnek.

##### BEÜLTETÉSI KÖTELEZETTSÉG

49. §

(1)	A gazdasági területeknek a lakóterületekkel határos oldalán, 15 méteres sávban beültetési kötelezettséget ír elő az önkormányzat a közérdekű környezetalakítás érdekében.

(2)	A beültetési kötelezettségű terület fásítását a helyi építési szabályzat jóváhagyását követő 5 éven belül el kell végezni, szükség esetén kertépítészeti fásítási terv alapján.

## VIII.  FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

50. §

- A helyi építési szabályzatot a szabályozási tervvel, és mellékleteivel együtt kell alkalmazni.

- A település közigazgatási területén az épített és természeti környezet helyi védelmét külön rendeletben kell szabályozni.

(3)	A jelen helyi építési szabályzat és mellékletei a kihirdetést követő 30. napon lépnek életbe, egyidejűleg az előző ÖRT-vel kapcsolatos 1/1997 (II.26.) számú Önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(4)	A jelen építési szabályzat előírásait a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

Bükkszenterzsébet, 2008. szeptember 12.

Sánta Miklósné							Dr. Juhász László

Jegyző							  Polgármester

A rendelet kihirdetésre került: 2008. szeptember 18.

Sánta Miklósné

jegyző

3.  SZÁMÚ  MELLÉKLET

###### Bükkszenterzsébet község helyi építési szabályzatához

Műemléki védettség alatt álló épület:

1.	R.k. templom		(569 hrsz)

Műemléki védettség alatt álló terület:

- R.k. templom műemléki környezete :

529, 567, 569, 570, 571 hrsz-ú ingatlanok, illetve a 19, 544, 550 hrsz-ú közutak szabályozási terv szerinti része.

Régészeti lelőhely területe:

- Dobó István Vármúzeum adatszolgáltatása szerint

(Török bunker)

Helyi védelemre javasolt épület:

1.	Plébánia épület			Szabadság út 97.

3.	Népi lakóház				Szabadság út 32.

4.	Gazdasági melléképületek (2 db)	Szabadság út 58.

5.	Népi lakóház és gazdasági épület	Szabadság út 67.

6.	Népi lakóház				Szabadság út 218.

7.	Népi lakóház				Szabadság út 231.

Országos jelentőségű természetvédelmi területek:

A Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet meglévő és tervezett természetvédelmi területe a szabályozási terv szerint

Nagykő őskori földvár területe (országos jelentőségű védett természeti emlék)

Helyi védelem alatt álló természeti értékek:

- pleisztocén alapszelvény		(326/9 hrsz)

4.  SZÁMÚ  MELLÉKLET

##### Bükkszenterzsébet község helyi építési szabályzatához

5.  SZÁMÚ  MELLÉKLET

##### Bükkszenterzsébet község helyi építési szabályzatához

6.  SZÁMÚ  MELLÉKLET

Bükkszenterzsébet község helyi építési szabályzatához

Magasságkorlátozással érintett terület nincs.